Malto d'orzo     850Kg (66% ca)

Frumento        450Kg (34% ca)

|

800-900 litri				|

d'acqua a 62°C		Tino di miscela

(0.6 - 0.7 l/kg cereale)		Per impastare il cereale con l'acqua

si impiegano 15-20 minuti; la temperatura

della miscela va a 45°C.

|

la miscela viene mantenuta a 45°C per 10 min

|

# Aggiunta di acqua a 100°C		In 6 min ca viene aggiunta una quantità

# d'acqua a 100°C tale da portare la

# temperatura della miscela a 58°C

|

In 5 min. 300 L sono trasferiti		Caldaia 2

in una seconda caldaia 2			I 300 L di miscela sono

|			scaldati senza mai

|			raggiungere i 100°C

|				|

|				|

|				|

# Aggiunta di acqua a 100°C		In 10 min ca viene aggiunta una quantità			|

# d'acqua a 100°C tale da portare la			|

# temperatura della miscela a 65°C			|

# |				|

In 35 min.1200 L sono trasferiti			|

nella caldaia 2				1200 L aggiunti; continua

|			il riscaldamento senza

|			mai raggiungere i 100°C

|				|

|				|

# Aggiunta di acqua a 100°C		In 10 min ca viene aggiunta una quantità			|

# d'acqua a 100°C tale da portare la			|

temperatura della miscela a 72°C			|

|				|

la miscela viene mantenuta a 72°C per 20 min		|

|				|

|				|

|	Estrazione del primo		|

|	filtrato: 1500 L ca sono		|

|	trasferiti nella Caldaia 1		|

|	dove inizia il riscaldamento		|

|	per la bollitura.		|

|				|

|				|

|				|

|			trasferimento del contenuto

|			della caldaia 2 (che nel

|			frattempo ha raggiunto la

|			temperatura di  80°C ca)

|			nel tino di miscela.

|

dopo l'aggiunta la miscela

raggiunge i 75°C ca

|

la miscela viene  mantenuta

a 75°C per 20 min

|

comincia l'estrazione: l'estratto

viene ricircolato nel tino di miscela

per la chiarificazione

|

lavaggio delle trebbie

con acqua ad 85°C

|

Il filtrato viene ripartito tra le caldaie 1 e 2

man mano che viene raccolto: la caldaia 1

conterrà 6500 L (compresi i 1500 L già

presenti); la caldaia 2 conterra 3250 L.

|

aggiunti 21 Kg di luppolo invecchiato solo

alla caldaia 1. Si portano ad ebollizione

entrambe le caldaie; la bollitura si protrae

finchè il volume totale non si sia ridotto del 25%

ottenendo un volume complessivo finale di 7500 L.

Il mosto viene ora pompato nel tino di raffreddamento.